深圳市创惠科技有限公司 RH阻旋式料位开关使用说明书 技术参数 1．供电电源：220VAC(A),110VAC(B),12VAC(C) 50/60Hz 2．消耗功率：3W 3．触点容量：5A/250VAC SPDT(单刀双掷) 4．叶片转速：逆时针1r.p.m.(转/分) 5．力 矩：10kg·m (1.0N·m) 6．物料密度：≥0.4 g/cm3 7．工作温度：-10~80℃(最高温可达300℃) 8．绝缘阻抗：≥100MΩ(500VDC) 9．介电强度：1500V 1min 工作原理 RH-R阻旋物位开关的工作原理是利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，将该阻力传至接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断电源使叶片停止转动。 当料位下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，针对不同的物料比重调整弹簧拉力，比重大时调整弹簧拉力到强或最强，反之则调整至弱或最弱。 安装注意事项 1．接线盒入线口必须朝下，电缆固定螺母必须锁紧。 2．送电时应确认电源电压与阻旋开关上标识的电压相同。

深圳市创惠科技有限公司 RH阻旋式料位开关使用说明书 3．被控制线路的负载必须与阻旋开关的触点容量相匹配。 4．阻旋开关应避免安装于落料口下，以减少物料冲击叶片及误动作；当无法避免时，可在叶片上方安装防护板。 5．轴长可调整型阻旋开关在现场解体安装时，钢丝绳接头与传动轴联接时，锁紧螺母必须涂上缺氧胶，然后再用扳手锁紧。 6．安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。 扭力调整 1．用户可根据被测物料的比重大小进行扭力调整。当被测物比重大时，可将弹簧扭力调至强或最强的位置，此时开关的灵敏度较差；当被测物料的比重较小时，可将拉力弹簧调至弱或最弱，此时开关的灵敏度较好。 2．具体方法 ：打开接线盒，将扭力弹簧靠近多孔一端拿出，根据需要插入对应的孔中（靠近端子台的孔扭力最强）。 注：拉力弹簧请勿随意更换，以免造成误动作。 常见故障及排除 NO. 故 障 现 象 原 因 分 析 排 除 方 法 1 物料达到时，叶片仍转动 叶片尺寸与物料比重不符 重新确定叶片尺寸 2 叶片变形或传动轴变形弯曲 物料冲击力太大 叶片上方增加防护板或做其它防护措施 3 叶片不转动 1．电源未接好 检查线路将线接好 2．马达烧坏 与本公司联系更换马达 若非以上故障，请来电本公司有技术人员解答。 日常维护 1．检查传动轴、叶片是否弯曲变形、损坏或松动。 2．检查传动轴与叶片之间的连接是否牢固。 3．定期清除叶片及传动轴上的物料及杂物。

深圳市创惠科技有限公司 RH阻旋式料位开关使用说明书 开箱及检查 1．包装应完好无损。 2．开箱时若发现本产品有损坏或零部件脱落松动，请及时通知本公司。 3．装箱内容： a) 产品1台 b) 使用说明书一份 另：深圳市创惠科技有限公司专业经营电磁流量计、超声波流量计、明渠流量计、液位开关、液位传感器；物位开关、物位传感器；压力传感器、压力开关；流量传感器；重量传感器、温湿度传感器及液位、物位、压力、流量、重量控制仪表。同时承接称重配料、流量、液位、物位自动控制工程。 *深圳市创惠科技有限公司对此说明书具有最终的解释权，说明书的更改恕不另行通知！

深圳市创惠科技有限公司 SHENZNEN COHOO Technology CO。，LTD RH阻旋式料位开关 使用说明书 办公地址：深圳市南山区沙河路金三角大厦818# 服务电话：0755- 21962898 服务传真：0755-21962898